# Dobór zabezpieczeń przedlicznikowych dla podmiotów o zadeklarowanej mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW, tzn. dla podmiotów zakwalifikowanych do 
V grupy przyłączeniowej.

| Przyłącze 1-fazowe | Przyłącze 3-fazowe |
| --- | --- |
| Ib [A] | P1f [kW] | Ib [A] | P3f [kW] |
| 6 | 1,0 | 6 | 3,0 |
| 10 | 2,0 | 10 | 6,0 |
| 16 | 3,0 | 16 | 10,0 |
| 20 | 4,0 | 20 | 12,0 |
| 25 | 5,0 | 25 | 16,0 |
| 32 | 6,0 | 32 | 20,0 |
| 40 | 8,0 | 40 | 25,0 |
| 50 | 10,0 | 50 | 32,0 |
| 63 | 13,0 | 63 | 40,0 |

# Pobór mocy, napięcie zasilania i wymagane zabezpieczenia dla najpopularniejszych urządzeń domowych

| Urządzenie | Moc urządzenia | Napięcie znamionowe | Wymagane zabezpieczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| - | P [kW] | Un [V] | Ib [A] |
| toster | 0,8 | 230 | 6 |
| opiekacz | 0,7 | 230 | 6 |
| czajnik elektryczny | 2,7(3,1 | 230 | 16 |
| kuchnia mikrofalowa | 1,5 | 230 | 10 |
| płyty ceramiczne | 6,4(7,4 | 230 lub 400 (wskazane 400) | 32(40 (1f) lub 16 (3f) |
| piekarnik elektryczny | 3,7-8,3 | 230 lub 400 (wskazane 400) | 20(40 (1f) lub 10(16 (3f) |
| zmywarka | 2,2 | 230 | 10 |
| pralka automatyczna | 2,2 | 230 | 10 |
| żelazko | 2,3(3,0 | 230 | 10(16 |
| odkurzacz | 1,2(1,5 | 230 | 6(10 |
| przepływowy podgrzewacz wody | 15(27 | 400 | 25(50 |